Мониторинг качества воды на 16 августа 2017 год

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- |
|  | Данные ФФБУЗ | Данные водоканала |  |
|  | Источник | На подаче в сеть | Ул. Ермощенко - Гоголя | Ул. Кутякова - Топорковская | Ул. Чапаевская - Советская | 1 подъем | 2 подъем |  |
| Марганец | 0,20+/-0,06 | 0,105+/-0,016 | 0,143+/-0,021 | 0,116+/-0,017 | 0,116+/-0,017 | 0,23+/-0,058 | 0,091+/-0,023 | 0,1 мг/дм3 |
| Железо | 0,282+/-0,068 | 0,15+/-0,04 | 0,083+/-0,021 | 0,169+/-0,042 | 0,116+/-0,029 |  |  | 0,3 мг/дм3 |
| Мутность | 1,52+/-0,30 | Менее 0,58 | 0,67+/-0,13 | 0,58+/-0,12 | 0,68+/-0,14 | 4,64+/-0,93 | 0,58+/-0,12 | 1,5 мг/дм3 |
| Цветность | 19,4+/-3,9 | 16,6+/-3,3 | 11,9+/-2,4 | 10,07+/-2,6 | 10,88+/-2,18 | 23,5+/-4,7 | 13,75+/-2,75 | 20,0 градус |
| В.А.Чаев, начальник Северо-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области |